## Slide 1
第1章 计算机系统概论

## Slide 2
1.1计算机的分类
1.计算机的分类
电子模拟计算机:数值用连续量表示
电子数字计算机:数值用离散量表示
2.通用计算机分类
超级计算机
大型机
服务器
PC机
单片机
多核机

## Slide 3
1.2计算机发展简史
计算机的性能指标
吞吐量：表征一台计算机在某一时间间隔内能够处理的信息量（B/S）
响应时间：从输入有效到系统产生响应之间的时间
利用率：给定的时间间隔内系统被实际使用的时间比率
字长：处理机运算器一次能够完成二进制数运算位数

## Slide 4
总线宽度：指CPU运算器与存储器之间总线二进制位数
存储器容量：存储器中存储单元的数量
存储器带宽：单位时间内从存储器读出的二进制数信息量，用B/S表示。
主频/时钟周期：系统时钟的频率（f）叫CPU的主频。单位是MHz、GHz
计算机的性能指标
1.2计算机发展简史

## Slide 5
1.2计算机发展简史
CPU时钟周期：主频的倒数
CPU执行时间：CPU执行一段程序所占用CPU时间 CPU执行时间 ＝ CPU时钟周期数 × CPU时钟周期长
CPI（Cycle Per Instruction）：一条指令所需平均时钟周期数：
CPI ＝
MIPS（Million Instruction Per Second）：每秒百万条指令数：
MIPS ＝ ＝
计算机的性能指标

## Slide 6
MFLOPS 每秒百万次浮点操作次数：
MFLOPS ＝
MIPS是单位时间内的执行指令数，所以MIPS值越高说明机器速度越快。 MFLOPS是基于操作而非指令的，只能用来衡量机器浮点操作
的性能，而不能体现机器的整体性能。 TFLOPS 表示每秒万亿次浮点操作次数，该技术指标一般在超级计算机中使用。
计算机的性能指标
1.2计算机发展简史

## Slide 7
计算机的性能指标举例
1.2计算机发展简史
对于一个给定的程序，IN表示执行程序中的指令总数，tCPU表示执行该程序所需的CPU时间，T为时钟周期，f为时钟频率（T的倒数），NC为CPU时钟周期数。设CPI表示每条指令的平均时钟周期数，MIPS表示每秒钟执行的百万条指令数，请写出如下四种参数的表达式： (1) tCPU (2) CPI (3) MIPS (4) NC

## Slide 8
1.3计算机硬件
1.硬件的构成
运
算
器
控
制
器
MEM
接口
设备
CPU
运算器：ALU（ (Arithmetic and Logic Unit ）算术运算、逻辑运算
控制器：取指令、分析指令，控制系统运行
存储器：存储数据和指令
适配器：接口（Port）在CPU与设备之间缓冲
操作码
地址码

## Slide 9
2.冯·诺依曼体系结构
1.3计算机硬件
计算机由五大部件组成：
指令和数据用二进制表示
指令由操作码和地址码组成
以运算器为中心
指令和数据都存放在存储器，按地址寻访
存储程序
存储器
运算器
控制器
输入设备
输出设备
存储程序

## Slide 10
1.4计算机软件
有各类特殊功能程序组成
计算机系统
计算机实体，如主机、外设等
硬件
软件
软
件
系统软件
应用软件
用来管理整个计算机系统
语言处理程序
操作系统
数据库管理系统
网络软件
按任务需要编制成的各种程序
计算机软硬件概念

## Slide 11
1.5计算机系统层次结构
计算机
高级语
言程序
目标
程序
结果
翻译
运行
计算机系统层次与运行
机器语言
实际机器 M1
高级语言
虚拟机器 M3
汇编语言
虚拟机器 M2
操作系统
微指令系统
微程序机器 M0
虚拟机器
M4
M3
M2
M1
M0
将程序翻译成汇编语言程序
将汇编程序翻译成机器语言
用机器语言解释操作系统
用微指令解释机器指令
由硬件直接执行微指令

## Slide 12
补充：存储容量与速度有关的单位
容量单位：
速度单位（频率）：
时间单位：
210=1K
103=1K
ms（毫秒）10-3
≈
倒数
220=1M
106=1M
≈
倒数
us（微秒）10-6
230=1G
109=1G
≈
倒数
ns（纳秒）10-9
240=1T
1012=1T
≈
>
>
>
1 Kilo Byte（KB） = 1024B
1 Mega Byte（MB） = 1024 KB
1 Giga Byte （GB）= 1024 MB
1 Tera Byte（TB）= 1024 GB
213=8192
=8K
×
√
224=17...
=16M
×
√
236=65...
=64G
×
√