## Slide 1
第4章 指令系统

## Slide 2
4.1 指令系统的发展
1.指令系统基本概念
指令：就是要计算机执行某种操作的命令。从计算机组成的层次结构来说，计算机的指令有微指令、机器指令和宏指令之分。微指令是微程序级的命令，它属于硬件；
宏指令：由若干条机器指令组成的软件指令，它属于软件；
机器指令：介于微指令与宏指令之间，通常简称为指令，每一条指令可完成一个独立的算术运算或逻辑运算操作。
本章所讨论的指令是：机器指令和微指令
一台计算机中所有机器指令集合，称为计算机指令系统。

## Slide 3
2.指令系统发展
4.1 指令系统的发展
RISC（Reduced Instruction Set Computer）
选用使用频度较高的一些 简单指令，
复杂指令的功能由简单指令来组合
指令 长度固定、指令格式种类少、寻址方式少
只有 LOAD / STORE 指令访存
采用 流水技术 一个时钟周期 内完成一条指令
采用 组合逻辑 实现控制器
CPU 中有多个 通用 寄存器
采用 优化 的 编译 程序

## Slide 4
CISC（Complex Instruction Set Computer）
系统指令 复杂庞大，各种指令使用频度相差大
指令 长度不固定、指令格式种类多、寻址方式多
访存 指令 不受限制
大多数指令需要 多个时钟周期 执行完毕
采用 微程序 控制器
CPU 中设有 专用寄存器
难以 用 优化编译 生成高效的目的代码
4.1 指令系统的发展
2.指令系统发展

## Slide 5
4.1 指令系统的发展
3.对指令系统性能要求
完备性：完备性是指用汇编语言编写各种程序时，指令系统直接提供的指令足够使用；
有效性：有效性是指利用该指令系统所编写的程序能够高效率地运行；
规整性：规整性包括指令系统的对称性、匀齐性、指令格式和数据格式的一致性；
兼容性：系列机各机种之间具有相同的基本结构和共同的基本指令集，因而指令系统是兼容的，即各机种上基本软件可以通用。

## Slide 6
4.2 指令系统
（1）指令的一般格式
1.指令格式
操作码字段OP 地址码字段AD
（2）操作码
指令操作码OP表示该指令应进行什么操作，操作码位数取决于计算机指令系统规模
长度固定：如 IBM 370，操作码 8 位
长度可变：操作码分散在指令字的不同字段中

## Slide 7
4.2 指令系统
1.指令格式
（3）地址码
根据一条指令中有几个操作数地址，可将该指令称为几操作数指令或几地址指令
  四地址指令、三地址指令、二地址指令、
  单地址指令、零地址指令
操作码（4位）Ａ1（6位）
操作码（4位）Ａ1（6位） Ａ2（6位）
操作码（4位）Ａ1（6位） Ａ2（6位）
操作码
A3（6位）
操作码（4位）Ａ1（6位） Ａ2（6位）
A3（6位）
A4（6位）

## Slide 8
4.2 指令系统
(1) 四地址
(2) 三地址
OP
A1
A2
A3
A4
8 6 6 6 6
A1 第一操作数地址
A2 第二操作数地址
A3 结果的地址
A4 下一条指令地址
若 PC 代替 A4
(A1) OP (A2) A3
8 8 8 8
OP
A1
A2
A3
(A1) OP (A2) A3
4 次访存
4 次访存
寻址范围 26 = 64
寻址范围 28 = 256
若 A3 用 A1 或 A2 代替
设指令字长为 32 位
操作码固定为 8 位

## Slide 9
(3) 二地址
OP
A1
A2
8 12 12
(A1) OP (A2) A1
(A1) OP (A2) A2
或
4 次访存
若结果存于 ACC
(4) 一地址
(5) 零地址
OP
A1
8 24
无地址码
(ACC) OP (A1) ACC
2 次访存
寻址范围 212 = 4 K
寻址范围 224 = 16 M
3次访存
4.2 指令系统

## Slide 10
等长指令：各种指令字长度是相等的，指令字结构简单，且指令字长度是不变的 ；
变长指令：各种指令字长度随指令功能而异，结构灵活能充分利用指令长度，指令的控制较复杂 。
二地址地址根据操作数的物理位置分为
    SS型：存储器-存储器类型
    RS型：寄存器-存储器类型
    RR型：寄存器-寄存器类型
4.2 指令系统
指令长度：

## Slide 11
4.2 指令系统
2.指令助记符
机器指令由“0”和“1” 二进制序列构成。为便于编程和阅读，通常用助记符来表示指令。
3.指令格式举例
（1）8位微型计算机的指令格式
（2）MIPS R4000指令格式
（3）ARM指令格式
  操作码长度固定
RISC计算机系统，32位字长，32个通用寄存器

## Slide 12
4.3 操作数类型
1.一般数据类型
  地址数据:地址实际上也是一种形式的数据。
  数值数据:计算机中普遍使用的三种类型的数值数据。
  字符数据:文本数据或字符串，目前广泛使用ASCII码。
  逻辑数据:一个单元中有几位二进制bit项组成，每个bit的值可以是1或0。
操作数类型(存放位置/空间)
存储器：存储器操作数
寄存器：寄存器操作数
端 口：端口操作数
字节数据：Byte
字 数 据：Word
双字数据：Dword
半字数据：

## Slide 13
4.4 寻址方式
1.指令寻址方式
顺序方式
( PC ) + N PC
注：N为当前指令长度
跳跃方式
由转移指令指出
LDA 1000
ADD 1001
DEC 1200
JMP 7
LDA 2000
SUB 2001
INC
STA 2500
LDA 1100
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PC
+1
指令地址寻址方式
指令地址
指令
顺序寻址
1
顺序寻址
2
顺序寻址
3
跳跃寻址
7
顺序寻址
8
现代计算机中PC被CS：IP（CS：EIP）取代

## Slide 14
4.4 寻址方式
2.操作数寻址方式
形式地址 A
操作码
寻址特征
基址Base
操作码OP
变址Index
形式地址 A
形式地址
指令字中的地址
有效地址EA（Effective Address）
操作数的真实地址
在指令中表示出操作数的地址，在执行时CPU根据地址表示，寻找操作数的过程叫寻址方式
间址Indirect ：相当于高级语言的指针

## Slide 15
2.操作数寻址方式
4.4 寻址方式

## Slide 16
4.4 寻址方式
（1）隐含寻址
2.操作数寻址方式
指令中隐含着操作数的地址，如某些运算中隐含了累加器AC作为源和目的寄存器
（2）立即寻址
立即寻址是一种特殊的寻址方式，指令中在操作码字段后面的部分不是通常意义上的操作数地址，而是操作数本身，也就是说数据就包含在指令中，只要取出指令，就取出了可以立即使用的操作数，这样的操作数被称为立即数（常数）。

## Slide 17
4.4 寻址方式
2.操作数寻址方式
（3）直接寻址
指令中地址码字段给出的地址A就是操作数的有效地址EA(Effective Address)，即EA＝A。
（4）间接寻址
指令地址码部分给出地址A不是操作数的地址，而是另外一个主存单元的地址，简称操作数地址的地址。操作数的有效地址的计算公式为EA=[A]

## Slide 18
4.4 寻址方式
2.操作数寻址方式
（5）寄存器寻址
在指令的地址码部分给出CPU的寄存器编号，指令操作数存放在相应寄存器中，即EA=R
（6）寄存器间接寻址
为克服间接寻址多次访存缺点，可采用寄存器间接寻址，即将操作数放在主存中，而操作数地址放在寄存器中。EA=(Ri)

## Slide 19
4.4 寻址方式
2.操作数寻址方式
（7）偏移寻址
常用的偏移寻址有：相对寻址、基址寻址、变址寻址
相对寻址：EA＝(PC)＋D
基址寻址：EA=(Base)+D
变址寻址：EA=(Index)+D
D（Displacement）位移量

## Slide 20
（8）段寻址方式
2.操作数寻址方式
4.4 寻址方式
以8086/8088CPU为例，可直接寻址1MB的内存空间。直接寻址1MB空间时需要20位地址码，而所有的内部寄存器，包括段寄存器，都是16位的，用它们作地址寄存器，只能直接寻址64KB单元。与8086/8088CPU相连接的存储空间采用分段技术，在1MB的内存空间中分成若干逻辑段，每一个段的最大寻址范围为64KB。逻辑段可在整个1MB存储空间内浮动，但是段的起始地址低4位必须是0000B，这样在存放段地址时只存放高16位，作为段基址。

## Slide 21
4.4 寻址方式
2.操作数寻址方式
（8）段寻址方式
段内64K空间从0000H开始重新编址，叫段内偏移地址。如果存储器采用分段结构，前面寻址方式中提到的“有效地址”都是段内偏移地址。
段基址和段内偏移地址构成存储单元的物理地址

## Slide 22
4.4 寻址方式
2.操作数寻址方式
（9）堆栈寻址方式
堆栈分寄存器堆栈和存储器堆栈。存储器堆栈在分段结构基础上，将一个段作为堆栈段。堆栈是按“后进先出”的原则来保存数据的。
堆栈段地址由寄存器SS和SP确定。堆栈寄存器SS存放基地址；堆栈指针寄存器SP存放的是栈顶地址，即始终指向最后推入堆栈的数据所在的单元。存储单元的地址由(SS)×10H＋(SP)形成。

## Slide 23
4.5 寻址方式
3.Pentium的寻址方式
方式 | 算法
立即 | 作数=A
寄存器 | LA=R
偏移量 | LA=(SR)+A
基址 | LA=(SR)+(B)
基址带偏移量 | LA=(SR)+(B)+A
比例变址带偏移量 | LA=(SR)+(I)×S+A
基址带变址和偏移量 | LA=(SR)+(B)+(I)+A
基址带比例变址和偏移量 | LA=(SR)+(B)+(I)×S+A
相对 | LA=(PC)+A

## Slide 24
4.5 典型指令
1.指令的分类
一个完整的指令系统应该有数据传送、数据处理、程序控制、处理器控制四大类指令。
（1）数据传送类指令
通用传送指令
数据交换指令
堆栈操作指令
输入输出指令
（2）数据处理类指令
算术运算指令
逻辑运算指令
移位类指令
串处理类指令

## Slide 25
1.指令的分类
（3）程序控制类指令
（4）处理器控制类指令
异常处理（中断）
其他指令
4.5 典型指令
无条件转移指令
条件转移指令
循环转移指令
调用类指令
中断调用指令
RISC（Reduced Instruction Set Computer）
CISC（Complex Instruction Set Computer）

## Slide 26
P132页表4.11为8086部分指令集，不详细介绍